Инструкция за инсталация и работа с

NAKI 600, 610, 620 FISHFINDER

Всички права запазени!

Освен ако не е изрично посочено,

никаква част от това ръководство не може да бъде копирана, преиздавана, препродавана или разпространявана за каквато и да е цел, без предварителното писмено съгласие на Yachting Electronic.,LTD

Yachting Electronic може да намери за необходимо да промени политиката, регламента, и специалните оферти по всяко време.

Ние си запазваме правото да променяме или подобряваме своите продукти и да правим промени в съдържанието,без задължение да уведомяваме всяко лице или организация.

Yachting Electronic., LTD

2010 Yachting Electronic Co., Ltd

Всички права запазени

ВЪВЕДЕНИЕ

Благодаря ви за избора ни FishFinder.

И добре дошли в иновациите на  Yachting Electronic Co., Ltd!

Вашият Fishfinder е високо качествен сонар, предназначени за професионални и начинаещи рибари с филтър на смущения използваем в най-разнообразни водоеми.

Ние предлагаме една година гаранция. За подробности относно условията на гаранция моля прочетете Гаранционните условия който се намират на страница 51.

За да се запознаете по-добре с експлоатацията на продукта, каним ви да прочетете внимателно “Ръководството за потребителя”.

Внимателно прочетете стъпките за инсталация и правилно монтиране както на сонара така и на датчика.  Неправилно инсталирането на датчика може да предизвика смущение, грешни показания или сонара изобщо да не работи.

За всички възможни проблеми, които може да срещнете по време на експлуатация, преминете към раздела за “Отстраняване на неизправности”.

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение....................................................................................1

Инсталация...................................................................................2

Двулъчев сонар (NAKI610 / 620).......................................3

Инсталация..................................................................................4

Опаковачен лист......................................................................4

Нужни инструменти за монтаж...............................................5

Сонда (Инсталация)................................................................5

Монтаж за Транцева дъска.....................................................5

Монтаж през дъното на лодката............................................11

Сглобяване..............................................................................14

Инструкция за Експлоатация...................................................21

Дисплей....................................................................................21

Real time sonar window............................................................22

Клавиатура..............................................................................23

Mеню операция...........................................................................25

Чуствителност..........................................................................25

Филтър за Шум........................................................................26

Силни и слаби сигнали...........................................................27

Идентификация на риба – чуствителност..............................29

Честота (NAKI610 / 620 only)..................................................30

TCG (Контрол в щумна среда)...............................................31

Скорост на диаграма..............................................................33

Дълбочинен Обхват.................................................................34

Увеличение на обхват..............................................................36

Фоново Осветление.................................................................37

Контраст....................................................................................38

Настройка на Дисплей.............................................................39

Дълбочина – Аларма...............................................................40

Риба – Аларма.........................................................................41

Батеря – Аларма......................................................................41

Сигнално устройство................................................................43

Единици.....................................................................................43

Език............................................................................................44

Системен рестарт......................................................................45

Симулатор..................................................................................46

Отстраняване на неизправности..............................................48

Поддръжка..................................................................................50

Гаранционни Условия.................................................................51

Спецификации и Харектеристики..............................................52

За Връзка.....................................................................................53

ВЪВЕДЕНИЕ

Ако сте запознати с това как работи сонар, прескочете напред към следващия раздел.

Но, ако никога не сте притежавал сонар, този раздел ще ви даде ценна информация. Въз основа на технологията на ехолокация, той може да открива подводните състояние, включително риба, структура, или релеф на дъното. Сондата изпраща звуков сигнал – вълна във водата под форма на конус и улавя отразения от подводните обекти с различна плътност от тази на водата сигнал. Датчикът усилва уловения сигнал и и го изпраща обратно към сонара. Чрез измерване на времето между предаването на звуковата вълна и уловения отразен сигнал, сонара изчислява разстоянието до обектите и показва резултата на екрана, в удобен за тълкуване образ.

PAGE 2

Двулъчевите сонари (NAKI 610/620) имат 200/83 (50) Khz система с две работни честоти, с различна площ на покриване от 20° / 60° (12 °/ 35 °) съответно,  които ви позволяват да получите най-добрата информация. С настройка на лъча на сондата, можете да използвате тесните лъчи 20° (12°),  за да проникнете дълбоко до дъното,  както и широките лъчи за да намирате риби в страни от лодката.

Двулъчевия сонар, NAKI610/620 ви дава възможност да постигнете отлични резултати от плитки до много дълбоки участъци, както в сладка, така и в солена вода.

PAGE 3

ИНСТАЛАЦИЯ

Не започвайте инсталацията, преди да сте прочели внимателно ръководството, което съдържа информация, важна за правилният монтаж на сонара си. За всички проблеми, които могат да се появят по време на инсталацията, моля, свържете се с вашия местен дилър за помощ.

Опаковка списък

Преди да инсталирате сондата и сонара, моля, проверете опаковъчния лист по-долу и се уверете, че не липсват никакви продукти.

A-Сонар
B-Стойка
C-Горна основа
D-Долна основа
E-Болт
F-Назъбен конектор-L
G-Назъбен конектор-R
H-Сонда
I- Крепеж за сондата
J- Основа за сондата
K-3x8mm винтове
L-5x20mm винтове
М-Гайка
N-4x15mm винтове
O-Болт

PAGE 4

СПИСЪК С ИНСТРУМЕНТИ

Дрелка,
5/32 "свредла,
Отвертки,
Молив,
Морски силикон.

Двукомпонента ипоксидна смола (само за инсталация с вграждане в корпуса)

ИНСТАЛАЦИЯ НА ТРАНЦЕВА ДЪСКА

- Най подходящото място за монтиране на сондата е в дясната долна част на транцевата дъска, по-далеч от винта на двигателя, така, че средата на сондата да бъде на една линия с дъното на лодката. Това ще позволи долната част на сондата да бъде в контакт с водата дори при висока скорост, като по този начин ще продължи да излъчва и приема сигнал дори когато лодката се движи на глисаж. Имайте предвид, че всякакви допълнителни завихряния оказват влияние на чувствителността и точността на получения сигнал и затова е препоръчително сондата да бъде от страната от която винта на двигателя се спуска надолу (при двигателите с дясно въртене – от дясно).

PAGE 5-11

Плоскостта на която ще монтирате основата за крепежа на сондата трябва да бъде перпендикулярна на движанието на лодката. След като изберете оптималната позиция, маркирайте местата за отверстията и просвредлете дупките за двата странични винта. Запълнете ги със силикон преди да завинтите винтовете за да предпазите транеца от бъдещо овлажняване. Преди да затегнете винтовете отрегулирайте внимателно основата, така, че когато бъде поставена сондата, средата и да бъде на нивото на дъното на лодката. В това положение сондата ще оказва най-малко съпротивление във водата и ще продължава да работи дори при високи скорости на движение. Когато намерите оптималната позиция, отбележете и направете и третото отверстие (за горния среден отвор на основата за крепежа на сондата). След като го запълните със силикон и затегнете и третия винт.

При закрепването на сондата за основата, я поставете така, че заострената и част да сочи по посока на движение на лодката. Преди да затегнете фиксиращия болт, позиционирайте сондата така, че да бъде установена в хоризонтално положение.

В това положение сондата ви е готова за работа и можете да фиксирате кабела за транеца така че да не бъде пренатегнат но и да не провисва.

Page 10

Корпусна инсталация

Инсталацията на транеца е най-широко използваният метод. Въпреки това, сондата може да се инсталира и с вграждане в корпуса. Като се има предвид материала на лодката и евентуалните въздушни мехурчета в материала както и в използваната за монтажа смола, сонарните сигнали ще бъдат леко намалени, когато преминават през корпуса на лодката което ще се отрази и на чувствителността на сондата.

1.Подготовка

Корпусът на лодката трябва да бъде еднослоен, тъй като сигналът на сонара не може да преминава през въздух.

Забележка: Областите, избрани за монтиране на датчиците трябва да са свободни от бурната вода.Всички ребра, ивици и други издатини, които могат да създадат турбуленция, трябва да бъдат избягвани.

С двукорпусна лодка, бихте могли да направите разрез в корпуса и инсталация
само когато някои флотационни материали, като шперплат, балса, дърво или
пяна) се отстранят от избрания за монтаж участък. Моля, вижте фигура-9.

Внимание: свържете се с търговците на вашата лодка, за да получи пълнитеспецификации на лодката. И не се опитвайте да премахвате материали от вътрешния корпус преди напълно да знаете за състава на корпуса си.

Page 11-12

Изберете подходящо положение във вътрешността на корпуса, след премахване на вътрешния слой от фибростъкло и флотационни материали, като по този начин стигнете до вътрешната повърхност на дъното.
Нанесете епоксидно лепило на дънния слой от фибростъкло; притиснете датчика с леко движение на усукване, за да изгоните всичкия въздух отдолу. Оставането на въздушни мехурчета в смолата ще доведе до смущения в сигнала и работата на сондата.

Изчакайте 24 часа за да може смолата да се втвърди и сте готови.

Page 13-14

Инсталация на сонара

1. Избор на място за монтиране

Когато започнете инсталацията на вашия Fishfinder, следва да имате предвид:
а) Мястото трябва да удобно за най- добрият зрителен ъгъл.
б) Трябва да има достатъчно място за накланяне на сонара и усукване когато инсталацията приключи. За подробно измерение, моля, вижте фиг.10.
в) Трябва да има достатъчно място зад сонарна за маршрута на кабела когато инсталацията приключи.

г) За да получите стабилна инсталация, монтажната повърхност трябва да бъде достатъчно гладка. Нестабилната инсталация може да повреди сонара при сблъсък на лодката с вълните.

Page 15-20

2. Монтаж на сонара

а) Сглобяване на горната и долната основи.

Прекарайте стойката през горната основа, след което пристегнете долната основа с четирите винта 3х8 както е показано на фиг.11  и 12.

б) Монтиране на дисплея на сонара 
Първо, вмъкнете конектор-R в правилната позиция на задния капак (фиг.13)

След това, поставете конектор-L в лявата позиция на задния капак (фиг.14)

Накрая, поставете болта и го затегнете съвсем леко (фиг.15), така че да можете да вмъкнете сонара в стойката без особено напрежение. След като поставите сонара и настроите ъгъла на наклона така, че да ви бъде максимално удобен, можете да фиксирате положението пристягайки окончателно болта.

След като сте поставили и закрепили сонара, можете да свържете кабела на сондата и да съедините кабелите на захранването към акумулатора с напрежение 12 V.

В никакъв случай не включвайте сонара към акумулатор с по-високо напрежение, както и директно към ток, генериран от двигателя на лодката. Повреда причинена от високо напрежение няма да бъде придната за гаранционно обслужване!

Page 21

Инструкцията за експлоатация

Разчитане на екрана Fishfinder

Picture

Когато включите сонара ще забележите, че изображението се измества постепенно от дясно на ляво на екрана. Появяващата се в дясната част на екрана картинка показва текущата ситуация отчитана от сондата в настоящия момент. С течение на времето тази картинка ще се измества все по-наляво, докато съвсем изчезне от екрана. Вертикалната линия от дясно изобразява скалата на текущата  дълбочина. В нея е включена и част от дъното, така че натрупвайки опит с времето ще можете да определяте не само дълбочината на и структурата на дъното.

В горния ляв ъгъл на екрана се изписва информация за дълбочината, температурата на водата и напрежението на акумулатора.

Page 22

Инструкции за клавиатурата

Picture

Когато натиснете клавиша звущът, издаден от устройството означава, че е приета команда.

1. Клавишът On и Off

On и Off клавишът се използва за да включите или изключите сонара.Освен това се използва за да излезете от менюто за настройка.

2. Клавишът Menu

Клавишът Menu се използва за влизане в менюто за настройки и за превключване между менютата.

3. Клавишът Ent

Клавишът Ent се използва, за да потвърдите настройката.

4. Стрелка нагоре

Стрелката нагоре се използва, за да изберете по-горната опция в менюто.
В някои опции от менюто, стрелката нагоре се използва предимно за да се увеличи стойността,         като например: чувствителност, шум, дълбочина, аларма и др.

5. Стрелка надолу

Клавиша със стрелка надолу се използва, за да изберете по-долната опция в менюто. В някои опции от менюто, клавиша със стрелка надолу се използва предимно за да намалите стойност, като например: чувствителност, шум, дълбочина, аларма и др.

Page 24

Операционно меню

Чувствителност (Sensitive)

Чувствителността определя как ехото ще бъде показано на екрана. Повишаване на чувствителността ще ви накара да видите повече подробности на екрана. В дълбоки води, трябва да увеличите чувствителността, докато в плитки води следва да я намалите. В повечето ситуации, просто настройте на автоматична чувствителност и сонара ще работи добре.

Picture

За да зададете Чувствителността:
1) Натиснете Menu да влиза в менюто за настройка.
2) Многократно Натиснете Menu да преминете към SONAR меню.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу да изберете опция Чувствителност.
4) Натиснете Ent, за да влезете в настройката.

Page 25

5) Използвайте стрелка нагоре / надолу да промените стойността.

6) Натиснете Ent, за да потвърдите и излезете от настройката.

Забележка: настройката по подразбиране е "Auto", както и менюто на дисплея ще се промени от фигура А до точка Б, веднага след като въведете меню настройка.

Шум филтър (Noise filter)

Филтърът на шума се използва за филтриране на шума от околната среда за да получите ясен образ на екрана на сонара.

В много ситуации, на екрана на вашия сонар ще се появява смущения от нежелан сигнал, който може да е причинен от лодка, двигател, турбуленцията, окабеляване,или други електрически и механични източници. Такъв нежелан сигнал ще доведе до нежелана картина на екрана, което може да предизвика неразбиране на подводното състояние. В такива ситуации, когато видите твърде много елементи на екрана на сонара, увеличаването на филтъра на шума ще окаже положителен ефект. Колкото по-голяма стойност зададете на филтъра, толкова по-малко неочаквани смущения ще бъдат показани. Но ако увеличите твърде много филтъра, повечето повечето от получените сигнали (които може да са и от риба) няма да бъдат показвани.

В ситуация докато водата е бистра, опитайте да намалите на филтъра на шума, обаче в ситуацията при която водата е мътна, увеличаването на филтъра за шум ще бъде полезно.
Когато водата е достатъчно дълбока, настройка за висока стойност може съществено да повлияе или дори затрудни работата на Вашият Fishfinder да се намери на дъното. В дълбоки води, намаляването на стойността на филтър за шум ще бъде от полза.

Page 26

Забележка: в някои ситуации в които имате големи проблеми с шума, опитайте да намерите и да елеменерате източника на смуштения, вместо да увеличавате стойността на филтъра.

За да настроите филтъра на шума:
1) Натиснете Menu да влезе в менюто за настройка.
2) Многократно Натиснете Menu да преминете към Sonar меню.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете Noise филтър.
4) Натиснете Ent, за да влезе в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу да промените стойността.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите и излезете от настройката.

Grayline

Grayline се използва, за да ви позволи да видите както силни, така и слаби сигнали на дисплея.

Ако Grayline е включен, слабите отразени сигнали ще бъдат показани с тъмни пиксели а силните с по-светли пиксели. Това е много полезно и гарантира, че слабите сигнали ще се виждат ясно на дисплея;

Ако Grayline е изключен, силните сигнали ще бъдат изобразени на екрана с тъмни пиксели а слабите със светли. Това е много полезно когато искате силните сигнали да бъдат ясно показани на екрана;

Picture

За да зададете Grayline:
1) Натиснете Menu за да влезе в менюто за настройка.
2) Натискайте превключвателя Menu до SONAR меню.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете Grayline .
4) Натиснете Ent, за да влезе в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу да изберете опцията.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите настройката.
7) Натиснете Exit за да излезете от настройката.

Page 28

Fish ID sens (чувствителност при откриване на риба)

Fish ID sens се използва за регулиране на прага на откриване размера на рибата.
Ако изберете по-висока стойност на настройката, на екрана ще се изобразяват като риби и по-слабите сигнали. Това е полезно когато търсите пасажи дребна риба. Ако изберете по-ниска стойност на тази настройка, ще бъдат открити и показвани само по-големите риби.

Picture

За да настроите Fish ID sens:
1) Натиснете Menu за да влезе в менюто за настройка.
2) Многократно Натиснете Menu да преминете към SONAR меню.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете Fish ID sens.
4) Натиснете Ent, за да влезе в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да промените стойността.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите и излезете от настройката.

Page 29

Frequency (NAKI 610/620 )

Честота се използва за задаване каква възвръщаемост ще се показва на екрана, когато използвате единица честота при NAKI610 или NAKI620.

а) В режим 200kHz на екрана ще се показват само сигналите на тесния лъч с честота 200kHz.
б) В режим 83 или 50 KHz, на екрана ще се показват само сигналите на широкия лъч с честота

83 или 50 KHz.

в) В 83/200 или 50/200, на екрана ще се появят отраженията както на тесния лъч с честота 200kHz, така и  сигналите от нискочестотния широк лъч - 83 (50) KHz.

Забележка:
В режим една честота, всички открити цели се показват като тъмни символи на риба. В режим на двойна честот, откритите цели в 200kHz тесен лъч се показват като тъмни символи на риба, а
откритите цели в широкия лъч 50 или 83kHz се показват като контур на символи на риби както е показано по-долу:

Picture

За да зададете честотата:
1) Натиснете Menu да влезе в менюто за настройка.
2) Натискайте превключвателя Menu до SONAR меню.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу да изберете опцията честота.
4) Натиснете Ent, за да влезе в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу да изберете опцията.

6) Натиснете Ent, за да изберете ностройката.
7) Натиснете Изход за да излезете от настройката.

TCG контрол

Тази функция е оптимизирана за автоматично регулиране мощността на излъчвания от сондата сигнал според дълбочината. Тя може да помогне на сонара да работи правилно в шумна среда и е особено полезна при работа в плитка вода.

Page 31

Picture

За да зададете TCG контрол:
1) Натиснете Menu да влезе в менюто за настройка.
2) Натискайте превключвателя Menu до SONAR меню.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу да изберете TCG контрол.
4) Натиснете Ent, за да влезе в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу да изберете опцията.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите настройката.
7) Натиснете Изход за да излезете от настройката.

Графика на скоростта

Контрола на графиката на скоростта определя колко бързо информацията да се движи по екрана.
С висока скорост, може да видите повече информация на екрана, но бързо движещата се информация прави по-трудно тълкуването на детайлите.

С ниска скорост имате достатъчно време за тълкуване на детайлите и дъното но могат да бъдат пропуснати сигнали от по-бързо движеща се риба или при по-висока скорост на движение на лодката.

Като правило, при бързо движение на лодката или в плитки води е желателно да ускорите графиката а при по-ниска скорост на лодката или при риболов на голяма дълбочина, да намалите скоростта на графиката.

За да зададете диаграмата на скоростта:
1) Натиснете Menu за да влезе в менюто за настройка.
2) Натискайте Меню за да преминете към менюто ДИСПЛЕЙ.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете опция скоростта на таблицата.
4) Натиснете Ent, за да влезете в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу да промените стойността.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите и излезете от настройката.

Дълбочинен обхват

Обхватът на дълбочината определя в коя част на екрана да се показва дъното.
Например, ако действителната дълбочина е 10м, а сегашната гама на дълбочината е 0 ~ 20m, дъното ще се вижда в средата на екрана. Ако обхвата на дълбочината е от 0 до 40м, тогава дъното ще се появи в горната четвърт от екрана и така нататък).

Има общо 9 нива за дълбочина на установен обхват:
а) с фут единица: 15, 30, 60, 120, 180, 240, 480, 720, _

б) с метрични единица: 5, 10, 20, 40, 60, 80, 150, 220, _

Настройката по подразбиране е "Auto", която ще поддържа дъното винаги да се показва в правилното положение на екрана на сонара. Въпреки това, в някои определени ситуации, бихте могли да предпочетете ръчно да настроите диапазона на дълбочината.

За да зададете Дълбочинния обхват:
1) Натиснете Menu да влезе в менюто за настройка.
2) Натискайте Меню, за да преминете към менюто ДИСПЛЕЙ.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу да изберете Дълбочинен обхват.
4) Натиснете Ent, за да влезете в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да промените стойността.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите и излезете от настройката.

Диапазон на увеличение

Диапазон на увеличение се използва, за да уголемите някакъв определен сегментдълбочина, което е полезно, за да видите малките детайли, сигнали от риба или структурата на дъното. Вашият Fishfinder има прекрасно изпълнение за да видите всякакви дълбочинни сегменти с различен мащаб.

Например, ако текущата дълбочина е 0 ~ 40 метра, чрез определяне на диапазон на увеличение до 20 ~ 25 м. може да видите изображението на сонара на 20 ~ 25 метра дълбочина на сегмента с 8x мащаб. И от него до 20 ~ 30 метра, можете да видите на сонара образ на 20 ~ 30m дълбочина на сегмента с 4x мащаб.

Page 36

За да зададете диапазон на увеличение:
1) Натиснете Menu да влезете в менюто за настройка.
2) Натискайте Меню, за да преминете към менюто ДИСПЛЕЙ.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу да изберете опцията диапазон на увеличение.
4) Натиснете Ent, за да влезете в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете опцията.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите настройката.
7) Натиснете Изход за да излезете от настройката.

Забележка: след като изберете "ON" опция:
1) Натиснете Ent, за да преминете към "Up" или "Low" обхват.
2) Натиснете нагоре / надолу стрелка, за да промените стойността.
3) Натиснете Ent за да потвърдите настройката.
4) Натиснете EXIT за да излезете от настройката.

Backlight – фоново осветление

Фоновото осветление позволява уреда да се използва през нощта.

Има 10 нива, за да регулирате яркостта на осветяване.
За да настроите фоновото осветление:
1) Натиснете Menu като да влезете в менюто за настройка.
2) Натискайте Меню, за да преминете към менюто ДИСПЛЕЙ.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете опцията катофоново осветление.
4) Натиснете Ent, за да влезете в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу докато промените стойността.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите и излезете от настройката.

Контраст

Настройката на контраста може да ви позволи да настроите подходящо дисплея за удобно и ясно разчитане на информацията.

Picture

За да настроите контраста:
1) Натиснете Menu за да влезете в менюто за настройка.
2) Натискайте Меню, за да преминете към менюто ДИСПЛЕЙ.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете контраст.

4) Натиснете Ent, за да влезете в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да промените стойността.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите и излезете от настройката.

Данни за наслагване
На горния ляв ъгъл на дисплея, има 3 параметъра: Дълбочина,
Температура на водата, напрежение на акумулатора.

Page 39

Дълбочинна Аларма

Дълбочинната аларма Ви позволява да настроите сонара да издава сигнал при излизане извън зададен диапазон дълбочина. Така ще бъдете предупреден ако навлезете в прекалено плитък или прекалено дълбок участък.

Picture

За да зададете параметри на дълбочинната аларма:
1) Натиснете Menu да влезете в менюто за настройка.
2) Многократно Натиснете Menu за да преминете към менюто ALARM.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете Дълбочина аларма.
4) Натиснете Ent, за да влезете в настройката.

5) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да промените стойността.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите и излезете от настройката.

Аларма при откриване на риба

Fish алармата се използва за да зададете дали вашият Fishfinder да издава звуков сигнал, когато открие риба.

Picture

За да настроите Fish аларма:
1) Натиснете Menu за да влезете в менюто за настройка.
2) Многократно натиснете ключа Menu за да изберете Аларма меню.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете опцията Аларма Риба.
4) Натиснете Ent, за да влезете в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете опцията.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите настройката.
7) Натиснете Изход за да излезете от настройката.

Батерия Аларма

Можете да настроите вашия сонар да ви предупреди, издавайки звуков сигнал в случай, че заряда на акумулатора спадне под определено ниво.

Picture

За да настроите Аларма на батерията:
1) Натиснете Menu за да влезете в менюто за настройка.
2) Многократно Натиснете Menu за да преминете към менюто ALARM.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете Аларма на батерията.
4) Натиснете Ent, за да влезете в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да промените стойността.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите и излезете от настройката.

Забележка: веднъж задействано, аларменото съобщение ще се появи на екрана на сонара. Можете да натиснете произволен клавиш 2 пъти за да изчистите съобщението. Въпреки това, алармата ще се повтаря многократно докато напрежението на батерията остава по-ниско от зададената стойност. Можете да изключите алармата от настройките на менюто.

Page 42

Звуков сигнал

Звуков сигнал се използва за определяне дали сонара да издава тон при натискане на бутон.

Picture

За да настроите звука
1) Натиснете Menu за да влезете в менюто за настройка.
2) Многократно Натиснете Menu за да преминете към система на менюто.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете Звуков сигнал .
4) Натиснете Ent, за да влезете в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете опцията.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите настройката.
7) Натиснете Изход за да излезете от настройката.

Единици

Единиците се използват за избор на единици за дълбочина и температура.

За да зададете единици:
1) Натиснете Menu за да влезете в менюто за настройка.
2) Многократно Натиснете Menu за да преминете към менюто на единиците.

3) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да се изберете единици.
4) Натиснете Ent, за да влезете в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете опцията.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите настройката.
7) Натиснете Изход за да излезете от настройката.

Eзик

Имате възможност да избирате езика на менюто.

За да настроите езика:
1) Натиснете Menu, за да се влезе в менюто за настройка.
2) Многократно Натиснете Menu за да преминете към система на менюто.
3) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете опцията Език.
4) Натиснете Ent, за да влезете в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете опцията.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите настройката.

7) Натиснете Изход се да излезете от настройката.

System Reset

Нулиране на системата се използва за възстановяване на първоначалната фабрична настройка на сонара

За да зададете Нулиране на системата:
1) Натиснете Menu, за да се влезе в менюто за настройка.
2) Многократно Натиснете Menu, за да преминете към система на менюто

3) Използвайте стрелка нагоре / надолу, за да изберете опцията Нулиране на настройките.
4) Натиснете Ent, за да влезете в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолуза за да изберете езика.
6) Натиснете Ent, за да потвърдите настройката.
7) Натиснете Изход за да излезете от настройката.

Симулатор

Симулаторът се използва, за да ви позволи да проверите работата на вашия сонар както и на настройките му извън водна среда. Под симулационен  режим, симулиран сигнал, дъното с рибни сигнали ще се покаже движи по екрана, по начин близък до този в реална обстановка.

Picture

За да стартирате Симулатор:
1) Натиснете бутона меню, за да влезете в менюто за настройка.
2) Многократно Натиснете Menu за да преминете към система на менюто.

3) Използвайте стрелка нагоре / надолу за да изберете опцията Симулатор.
4) Натиснете Ent, за да влезете в настройката.
5) Използвайте стрелка нагоре / надолу и изберете "On".
6) Натиснете Ent, за да потвърдите настройката.
7) Натиснете Изход  за да излезете от настройката.

За да излезете от режима на симулация, просто влезе в настройка на симулатора и променете
опция на "Off"

Page 47

Trouble shooting

Устройстовото няма мощност.

а. Проверете свързването на кабелите и окабеляването. Уверете се, че кабелът е правилно свързан към шашия Fishfinder. Червеният кабел се свързва към плюса а черния - към минуса.
б. Уверете се, че напрежението на батерията е не по-ниско от 10V.

в. Проверете предпазителя.

Слаб сигнал от дъното, нестабилна дълбочина, или няма сигнал за Риба.

а) Уверете се, че датчиците са инсталирани правилно.

б) Наличието на гъста подводна растителност може да обърка сигнала на сонара и да го кара да тълкува погрешно дълбочината. Ако сте сигурни, че показанията са неправилни при тези условия, прекратете използването.

в) масло, мръсотия и гориво може да причини тънък слой филмово покритие върху сензора, което да намали ефективността му. Почистването на долната повърхност на сензора може да помогне.
г) електрически шум, вибрации и турбулентност от мотора на лодката може да се намесва в сонара което ще доведе до по-слаби сигнали или смущения.

д) Мощността на предавателя на сондата ще намалее при спад на напрежението на акумулатора. Това може да доведе до смущения и неправилно функциониране на уреда.

е) сонара може да бъде в бурни води. Монтаж в гладкото протичане на вода може да помогне.

Неправилно отчитане при инталация в корпуса"Shoot-Thru-Hull".

Уверете се, че корпуса на лодката е еднослоен. Всеки въздух мехур в корпуса под сондата, ще попречи на сонара да отчита прецизно.

Ако дъното изчезва, когато лодката се движи с висока скорост

а) сондата може да бъде в бурни води или да се оказва извън водата. Необходимо е да се избере по-подходящо място за монтажа на сондата.

б) Електрически шум от мотора на лодката може да се смесва със сигналите на сонара, което ще доведе до смущения и погрешно отчитане.

б) нефт, мръсотия и гориво може да предизвика филм, върху повърхността на датчиците и да намали ефективността му. Почистване на повърхността на сондатаможе да помогне.
в) електрическият шум от мотора на лодката може да се смесва със сигнала на сонара и,това да доведе до някои по-слаби сигнали или смущения, които трябва да бъдат отстранени.

Ако дисплеят е станал толкова затрупан, че дори не може да се открие ясно дъното, това може да означава че:

а) водата е твърде плитка

б) водата е твърде мътна

в) са налице много отломки / водорасли или други причини за смущения във водата,

г) по близост има друг сонар работещ на същите честоти

Поддръжка

С оглед по-добра поддръжка на вашия Вашият Fishfinder, ние ви препоръчваме да спазвате стъпките по-долу и да извършва техническо обслужване.

а) Почиствайте на външната страна на корпуса на сонара (с изключение наекрана) с кърпа потопена леко в почистващ разтвор, и изсушете.

б) за екрана

Използвайте парче мека кърпа или кожухарската кожа, за почистване на екрана (прясна вода или с разтвор за почистване на очила).Упоритите замърсявания или петна от петрол, останали на екрана, не трябва дасе избърсват със сила, за да се избегне надраскване на повърхността.

съхранение
Никога не поставяйте на Вашият Fishfinder в затворено отделение на превозно средство!

Високата температура може да предизвика увреждане на вътрешни електронни части.

Page 50

Гаранционни условия

а) Уверяваме Ви че този продукт е без дефекти в материалите и изработката. Гаранционният период е една година от датата на покупката, през който, ако устройството не работи, както е описано в писмените спецификации на продукта, ние ще го поправим или заменим безплатно.

б) Тази гаранция е невалидна, ако повреда или неизправност се дължи на злоупотреба, неправилна употреба, инцидент, неправилно инсталиране или използване или неразрешена промяна или ремонт.
в) Нашата компания притежава правото да актуализира продуктите.

Page 51

Техническите характеристики

Особености:

Дисплей: ............................................ 	4,5 "(115 мм ), FSTN LCD
 						Фоново осветление
Резолюция: ....................................... 	240 пиксела x 128 пиксела резолюция
 						4-нива на сивото
Дълбочина Възможност ............................ NAKI 600: 700 фута (230 m)
 						NAKI 610: 850 фута (280 m)
    						NAKI 620: 1150 фута (350 м)

Работна честота ......................   		200 KHz за NAKI600
 						200 / 83kHz за NAKI610
 						200 / 50kHz за NAKI 620,
Сонарно покритие , ............................ 	NAKI600: 20 Ъгъл на конуса
 						NAKI610: 20/60 Ъгъл на конуса
 						NAKI620: 12/35 Ъгъл на конуса
Мощност , изискванията ........................... от 10 до 18 волта DC

Изходна мощност .................................. 	NAKI600: 1200 вата пикова /
 						150 вата (RMS),
 						 NAKI610: 1600 вата пикова /
 						200 вата (RMS),
 						 NAKI620: 1800 вата пикова /
 						225 вата (RMS),
Работна температура ............... 		-10 C до 50 C (14 F to122 F)
Дело Размер ...................................... 	7,5 "х 4,2" х 1,9 "(190 х 107 х 98мм)

Подходящ за използване, солена вода

Transducer Дължина кабел ................ 	Двадесет фута (шест метра)

PAGE 52

Характеристики

Неподвижни времеви сонарни прозорци.
Прясна / солена вода 
Показва риби при високи скорости на движение.
Удобно меню
IPX7 стандарт за водоустойчивост.
Система за бързо монтиране/демонтиране.
Пълна едногодишна гаранция.

Page 53

Гр.Варна, бул.Република 15, МК Младост

Тел/факс. 052 560766

http://www.plodex.eu